## Slide 1
OPENVELA · EDGE AI
Audio Sentinel
基于 OpenVela 的离线音频事件检测系统
本地完成采集、识别与可视化告警
五类事件 · 92维特征 · TinyMLP 92→64→5 · INT8权重存储
队伍：呜嘿嘿 成员：李炳霖、吴安琪
Notes: 依据：README.md，docs/阶段1_v10冻结清单.md，docs/阶段2_复现实验与指标.md，docs/OpenVela端功能边界.md。

## Slide 2
01 · 问题与场景
隐私敏感场景需要设备本地持续检测
Audio Sentinel · 2026 openvela AI 硬件开发者大赛
02
断网可用
家庭网络中断时仍需发现异常声音
隐私边界
默认不上传原始音频，只在本地推理
及时响应
采集后直接分类并在本地界面呈现
Notes: 问题场景为家庭安全、看护和隐私敏感环境。

## Slide 3
02 · 设计目标
资源约束下的离线检测与真板交互
Audio Sentinel · 2026 openvela AI 硬件开发者大赛
03
项目根据真实数据、端侧资源和板级能力选择系统路径。
01
离线运行
默认不依赖云端
02
轻量部署
6,277参数，INT8权重
03
可复现
ESC-50官方五折
04
板端可用
麦克风、LCD、触摸与LVGL
核心目标
同一份特征布局和模型权重贯通 Python、主机 C 与 OpenVela 真板源码
Notes: 设计目标来自当前仓库 README 与 v10 冻结清单。

## Slide 4
03 · 系统架构
三个运行端共用一条模型链路
Audio Sentinel · 2026 openvela AI 硬件开发者大赛
04
音频输入
16 kHz · mono · 1 s窗口
特征提取
时域 + MFCC + Delta
Tiny MLP
92 → 64 → 5
事件决策
静音门限 + 0.80
LVGL 本地界面
状态、类别、置信度、计数
可选 CLI 路径
关键词与 HTTP/MQTT 代码
运行端边界
准确率来自离线五折；主机 C 用于检查部署路径；真板用于麦克风、显示、触摸和启动集成。
Python
训练、五折与量化对比
C主机
当前源码与门限行为
OpenVela
R528S3板级集成
指标
离线评测口径
Notes: 三端边界：Python 训练与评测；Linux 主机 C 模拟器；真实 OpenVela 开发板。

## Slide 5
04 · 识别方法
92维特征与 6,277 参数 TinyMLP
Audio Sentinel · 2026 openvela AI 硬件开发者大赛
05
Python 与 C 使用相同的特征顺序、标准化常量和模型权重。
时域统计
40维
能量、过零率、幅值与变化
MFCC
26维
13维 MFCC 的均值与标准差
MFCC Delta
26维
一阶差分的均值
与标准差
输入规格
16 kHz · int16
帧长 25 ms
帧移 10 ms
特征
92维
TinyMLP
92
z-score
64
ReLU
5
Softmax
background · cough · glass_break · baby_cry · dog_bark
6,277 参数 · Float32 参数及归一化存储 25,844 B
Notes: 模型与特征：model/README.md，training/，app/audiodetect/model_weights*.h。

## Slide 6
05 · 工程部署
同一模型贯通训练、主机 C 与 OpenVela
Audio Sentinel · 2026 openvela AI 硬件开发者大赛
06
ESC-50 训练
官方五折 · 增强 · 评测
模型冻结
NPZ 哈希可确定复现
C 代码导出
Float / INT8 头文件
OpenVela R528S3 真板工程
Audio · LCD · Touch · LVGL
三个运行端保持清晰口径
模块 | 主机侧验证 | OpenVela 端
音频输入 | 16 kHz WAV / C 模拟器 | arecord 3 s / 最多3窗口
特征与推理 | 92维 C 特征 + INT8 | 同份源码和权重
交互与启动 | CLI 验证 | LVGL / 触摸 / AUTO / rcS
构建与运行
./scripts/apply_board_overlay.sh .
configure r528s3-gemini-s1 / nsh
make -C nuttx -j16
audiodetect ui
Notes: 部署依据：app/audiodetect/，board/，scripts/apply_board_overlay.sh。

## Slide 7
06 · 五折评测
同源录音不跨训练集与测试集
Audio Sentinel · 2026 openvela AI 硬件开发者大赛
07
类别 | 源录音数 | Float Recall | Float F1
background | 230 | 85.65% | 88.74%
cough | 40 | 65.00% | 70.27%
glass_break | 40 | 90.00% | 76.60%
baby_cry | 40 | 95.00% | 88.37%
dog_bark | 40 | 75.00% | 73.17%
83.85%
Float 总体准确率
82.13%
Float 宏平均召回率
84.10%
INT8 总体准确率
390条源录音
1,950个一秒窗口
Notes: 五折指标：results/python_cv/metrics_extended.json 与 docs/阶段2_复现实验与指标.md。

## Slide 8
07 · 鲁棒性验证
强噪声下事件类别容易被判为 background
Audio Sentinel · 2026 openvela AI 硬件开发者大赛
08
评测使用与 Clean 相同的五折测试录音，分别加入 20、10、5 dB 噪声。
评测项 | Float | INT8 | 结论
Clean 总体准确率 | 83.85% | 84.10% | 宏召回 82.13% / 82.22%
20 dB 总体准确率 | 84.87% | 84.36% | 宏召回 78.76% / 77.76%
10 dB 总体准确率 | 71.54% | 71.79% | 宏召回 52.35% / 52.85%
5 dB 总体准确率 | 62.82% | 63.08% | 宏召回 33.70% / 34.20%
5 dB background 召回 | 93.48% | — | 大类撑高总体准确率
5 dB cough 召回 | 7.50% | — | 强噪声敏感
5 dB glass_break 召回 | 45.00% | — | 事件类性能下降
5 dB baby_cry 召回 | 10.00% | — | 事件类性能下降
5 dB dog_bark 召回 | 12.50% | — | 事件类性能下降
84.10%
Clean INT8
71.79%
10 dB INT8
63.08%
5 dB INT8
总体准确率受 background 大类影响；噪声下应同时看宏召回和各事件类召回率。
Notes: 噪声条件指标：results/python_cv/metrics_extended.json。强噪声下必须同时披露宏召回与各事件类召回率。

## Slide 9
08 · 模型轻量化
INT8 权重存储估算缩减 72.80%
Audio Sentinel · 2026 openvela AI 硬件开发者大赛
09
权重对称量化，运行时反量化
项目 | Float32 | INT8 权重
参数量 | 6,277 | 6,277
参数及归一化存储 | 25,844 B | 7,029 B
激活与运算 | float32 | float32
五折总体准确率 | 83.85% | 84.10%
主要收益：参数及归一化存储估算减少 72.80%
当前仍使用 float32 激活和运算，本项目不声明纯整数 MAC 加速。
参数及归一化常量存储（B）
Float32
25,844 B
INT8
7,029 B
↓ 72.80%
量化权重 + 运行时反量化
Notes: 模型存储为参数及归一化常量的估算，不是整机镜像体积或峰值内存。

## Slide 10
09 · OpenVela 端实现
三秒分段采集、INT8 推理与 LVGL 本地交互
Audio Sentinel · 2026 openvela AI 硬件开发者大赛
10
麦克风采集
arecord · 16 kHz · 3 s
三窗推理
3 × 1 s · INT8
事件决策
能量门限 + 置信度 0.80
LVGL 界面
START / STOP / AUTO
本地记录
计数 + 最近3条事件
功能 | 实时 UI | CLI | 当前证据 | 边界
3秒音频采集 | 是 | 是 | 源码+配置+镜像 | arecord 分段
五类事件推理 | 是 | 是 | 源码+C模拟器 | 准确率来自离线五折
关键词识别 | 否 | 是 | 命令行代码 | 未接入实时UI
HTTP / MQTT | 否 | 可选 | 命令行代码 | 无可核验真板闭环
最近事件 | 内存中 | — | UI源码 | 重启后清空
真板已完成
R528S3 Audio / PCM
LCD + 触摸 + LVGL
AUTO 偏好持久化
rcS 开机自启动
当前冻结边界
没有真板准确率、延迟、内存、功耗和长时稳定性数据
界面实时显示：状态、类别、置信度、能量、窗口数、告警数与最近事件
Notes: OpenVela 已实现与未实现功能依据：docs/OpenVela端功能边界.md。

## Slide 11
10 · 验证与边界
当前结论均对应可核验的代码或实验证据
Audio Sentinel · 2026 openvela AI 硬件开发者大赛
11
验证对象 | 当前结果 | 结论
Python 五折 | 390条源录音 / 1,950窗口 | Float 83.85%，宏召回 82.13%
Float32 对比 INT8 | 83.85% 对 84.10% | 本次未观察到精度损失
主机 C 推理 | 15个便利样本与标签一致 | 主机端测推理正确
OpenVela 集成 | 源码、配置和冻结镜像存在 | 未新增真板量化数据
噪声评测 | 10 / 5 dB 宏召回 52.35% / 33.70% | 强噪声是当前局限
三个必须保留的口径
01
真实数据口径
指标来自 ESC-50 官方五折，不是合成数据。
02
真板性能口径
已完成代码集成和镜像构建，未测真机准确率、延迟或功耗。
03
实时功能口径
HTTP/MQTT 与关键词存在于 CLI 路径，未接入实时 UI。
当前结论
项目已完成可复现的训练、主机 C 推理和 OpenVela 板级集成；真板量化测试仍需补齐。
Notes: 所有结论均按当前可核验证据表述，不把离线指标表述为真板准确率。

## Slide 12
结论
Audio Sentinel 已完成
可复现的三端交付
能识别
5类音频事件
92维特征 · TinyMLP 92→64→5
能部署
Python + C + OpenVela
6,277参数 · INT8存储估算 7,029 B
能交互
麦克风 + LCD + 触摸 + LVGL
START / STOP / AUTO · 事件计数
后续重点
真板量化测试、连续 PCM 采集、实时 UI 与远程告警集成
Audio Sentinel · 2026 openvela AI 硬件开发者大赛
谢谢
12
Notes: 团队：呜嘿嘿。成员：李炳霖、吴安琪。